## Slide 5
Las estructuras de control son aquellas que nos permiten bifurcar el camino de nuestro proceso en base a una condición o el valor de una variable
Estructura SWITCH
En base al valor de una variable, ejecutamos un cierto proceso:
switch(variable){
case 1: //si la variable vale 1
//hago proceso1
break;
case 2: //si la variable vale 2
//hago proceso2
break;
default:
//casos que no haya tenido en cuenta se juntan aquí
Break;
}
Estructura IF/ELSEIF
En base a una condición, puedo ejecutar dos procesos distintos si es verdadero o falso. Puedo anidar cuántos if-else quiera.
if(condicion1){
//si es verdadera ejecuto
}else{
//ejecuto sí es falso
}
O uso elseIF para preguntar otra condicion
elseif(condicion2){
//ejecuto sí es verdadero
}else{
//ejecuto sí es falso
}

## Slide 6
Condicion
Ejecuto si la condición es Verdadera
Ejecuto si la condición es Falsa
int pinAnalogico = A0;
int pinDigital = 8;
void setup(){
pinMode(pinDigital, OUTPUT);
}
void loop(){
int valorLeido = analogRead(pinAnalogico);
if(valorLeido > 500){
digitalWrite(pinDigital, HIGH);
}
else{
digitalWrite(pinDigital; LOW);
}
}

## Slide 7
primeraCondicion
Ejecuto si la primera condición es Verdadera
Ejecuto si la segunda condición es Verdadera
segundaCondicion
Ejecuto si la segunda condición es Falsa
Ejecuto si la primera condición es falsa
int pinAnalogico = A0;
int pinDigital = 8;
void setup(){
pinMode(pinDigital, OUTPUT);
}
void loop(){
int valorLeido = analogRead(pinAnalogico);
if(valorLeido < 200){
digitalWrite(pinDigital, HIGH);
}
else if(valorLeido >= 200 && valorLeido<500){
digitalWrite(pinDigital, LOW);
}
else{
digitalWrite(pinDigital, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(pinDigital, LOW);
delay(500);
digitalWrite(pinDigital, HIGH);
}
}

## Slide 8
Hay caracteres en la programación que se encuentran asociados a las estructuras de control ya que combinan condiciones según una ley lógica. Esto fue visto en binarios cuando vimos AND, OR, XOR y demás.
if(condicion1 && condicion2)
{
//ejecutar verdad AND
}else if(condicion1 || condicion2){
//ejecutar verdad OR
}
AND (&&) da verdadero si ambas condiciones son verdaderas
OR (||) da verdadero si alguna de las dos condiciones son verdaderas
if(a>b && b>c)
{
digitalWrite(pin1, HIGH);
}else if(a>b || a>c){
digitalWrite(pin2, HIGH);
}
¿Cuál led se prende si a=5, b=3 y c=4?
¿Cuál led se prende si a=5, b=3 y c=2?

## Slide 9
variable
primerValor
tercerValor
segundoValor
Ejecuto si la variable es el primerValor
Ejecuto si la variable es el tercerValor
Ejecuto si la variable es el segundoValor
void setup(){
}
void loop(){
int valorLeido = analogRead(pinAnalogico);
switch(valorLeido){
case 255:
digitalWrite(pinDigital1, HIGH);
digitalWrite(pinDigital2, LOW);
digitalWrite(pinDigital3, LOW);
break;
case 500:
digitalWrite(pinDigital1, LOW);
digitalWrite(pinDigital2, HIGH);
digitalWrite(pinDigital3, LOW);
break;
case 1000:
digitalWrite(pinDigital1, LOW);
digitalWrite(pinDigital2, LOW);
digitalWrite(pinDigital3, HIGH);
break;
}
}

## Slide 10
Receptor IR
Módulo sensor IR
El módulo sensor IR es utilizado para medir distancias con mayor precisión que un sensor ultrasónico por ejemplo.
El receptor IR (o módulo receptor IR) es un elemento capaz de recibir señales de onda infrarrojo y codificarlas a un valor interpretable en código hexadecimal.

## Slide 11
Unirse a la conversación en el foro bajo la consigna:
¿Crees que la base de control podría manejarse con un switch? Si es así, explicar como.